## Slide 1: PLAN 01 02 04 03
Calcul et dimensionnement & Choix des composants
Communication Raspberry & Arduino
Partie Programmation
PAMIs
Solutions non abouties
Présentation du projet robotique
Objectifs Stratégiques dans les meilleures conditions
Répartition des tâches
Compétences acquises
Résultat finale : Test avec stratégie B
INTRODUCTION
GESTION DU PROJET
REALISATION DU PROJET
CONCLUSION et résultat finale
1

## Slide 2: INTRODUCTION 01
PROJET ROBOTIQUE COUPE DE FRANCE
2

## Slide 3: Présentation du projet robotique
Objectif principal du robot :
Transporter les plantes vers les zones de culture adaptées.
Orienter les panneaux solaires dans le bons sens.
PAMIs :
Toucher les plantes à la fin de la partie.
Homologation des robots :
Statique.
Dynamique.
3

## Slide 4: GESTION DU PROJET 02
PROJET ROBOTIQUE COUPE DE FRANCE
4

## Slide 5
Objectifs Stratégiques dans les meilleures conditions
 | Stratégie A | Stratégie B | Stratégie C
Nombre de panneaux | 20 pts | 20 pts | 0 pt
Nombre de plantes | 12 pts | 24 pts | 0 pt
Zone de recharge | 10 pts | 10 pts | 10 pts
Total de points | 42pts | 54 pts | 10 pts
Stratégie obtenue
5

## Slide 6
Répartition des tâches
 | Mécanique | Programmation | Electronique
Noms | Mohamed et Zied | Hanane, Souhaila et Lyes | Mahamadou Djidiack Sadio
Objectifs | Créer une base roulante Imaginer un système de pince Optimiser l’emplacement de chaque élément du robot | La configuration de la carte Raspberry PI Etablir une communication entre l’Arduino et le Raspberry PI | Avoir un déplacement stable PAMIs Traduire la stratégie en code
 Les sous groupes
6

## Slide 7: REALISATION DU PROJET 03
PROJET ROBOTIQUE COUPE DE FRANCE
7

## Slide 8
  Grandeurs :
  Masse de robot : 5Kg (Règlement)
Vitesse désiré : 0.12 𝑚/s (2 aller retour)
Rayon de la roue : 42mm
Distance à parcourir : 12m
Calculs et Dimensionnement
Bilan du travail des forces:
Poids : 𝑊 = −𝑚 . 𝑔 . sin(Ø) . 𝑑
Réaction du support au niveau des roues: 𝑊 = 𝐹. 𝑑
Force moteur : 𝑊 = 0
Résultat des calculs
Couple : 𝐶𝑚= 9.07 𝑁.𝑚
Puissance de moteur : 𝑃𝑚=0.013 𝑊
8

## Slide 9
Choix des composants
Images | Produit | Code article | Caractéristiques | Avantages
 | Motoréducteur + encodeur 4844 | 36214 (GOTRONIC) | Alimentation: 12 Vcc Couple de blocage : 8,5 kg.cm Vitesse de rotation à vide: jusqu’à 290 t/min Réduction: 34:1 Poids: 101 g | L’encodeur permet une gestion plus facile des moteurs avec Arduino
 | Commande moteur CC | 38324 (GOTRONIC) | Alimentation: 5 à 30 Vcc Courant de sortie : 2 x 20 A maxi Piloté depuis Arduino ou Raspberry | digitale : pour le sens de rotation PWM : pour la vitesse
9

## Slide 10
Architecture du robot
10

## Slide 11
Partie programmation
Architecture logicielle :
11

## Slide 12
Intérêts de PID
Sans PID | Avec PID
3 | 13
77 | 12
0 | 12
18 | 13
7 | 13
Ecart type = 28,65 | Ecart type = 0,48
On a testé le robot sur un parcours de 2,5 m en ligne droite
Mesure de la déviation de robot par rapport au point d’arrivé prévu
 | Stratégie A Moyen | Stratégie B Difficile | Stratégie C Facile
Essai 1 | 39 pts | 45 pts | 10 pts
Essai 2 | 37 pts | 42 pts | 10 pts
Essai 3 | 31 pts | 42 pts | 10 pts
Essai 4 | 34 pts | 39 pts | 10 pts
Essai 5 | 34 pts | 42 pts | 10 pts
Moyenne | 35 pts | 45 pts | 10 pts
12
Notes: Su tu vas mette tous ca o peut le faire dans un autre slide

## Slide 13
Challenges dans l'Implémentation de l'IMU 9DOF :
Implémentation d'un IMU 9DOF nécessitant un filtre de Kalman pour des mesures précises
Non réalisée par manque de temps
13

## Slide 14
PAMIs
Objectif : Entrer dans une zone de dépôt
100s => Arrêt sinon forfait
Zone adverse => Points pour l’adversaire
Contraintes/Homologations :
Temps/Arrêt :90s  100s
                Taille : ≥ 6
                Détection :
Réalisation : Robots en kit
        Arduino
        ALIMENTATION
14

## Slide 15
Programmation du Système de pince
15
Pont à H
Séquençage d’un tour du moteur

## Slide 16
Utilisation de 4 Servo moteurs :
16

## Slide 17
Système avec des Pinces non motorisées:
17

## Slide 18: Conclusion et résultat finale 04
PROJET ROBOTIQUE COUPE DE FRANCE
Communication claire
Meilleure adaptation
Meilleure analyse des causes d'erreurs commises
Un apprentissage continu
18

## Slide 19: MERCI POUR VOTRE ATTENTION
19